## Slide 1
SEGUNDO ENTREGABLE · AFEV
Especificación formal y validación
de un enclavamiento de seguridad
para una faja minera
Una faja · una zona de peligro
dos operarios · prototipo simulado
Fotografía recuperada del avance del equipo.
Sandra Gabriela Aliaga Chaiña
Ricardo Mauricio Chambilla Perca
Dolly Yadhira Mollo Chuquicaña
Saúl André Sivincha Machaca
UNSA · Ingeniería de Sistemas | Docente: Maribel Molina Barriga
Notes: Presentar el título completo. La validación es un objetivo del proyecto; la exposición corresponde al segundo entregable y al avance disponible. La fotografía procede del PDF de avance proporcionado por el equipo.

## Slide 2
01 · PROBLEMA
Definición del problema
Enclavamiento de seguridad para una faja minera
02
Una parada solicitada no confirma
aislamiento ni ausencia de personas.
Durante mantenimiento deben coordinarse presencia, bloqueos personales y autorización de arranque.
Problema: impedir el acceso o la energización mientras falte una condición de seguridad [1].
ZONA DE MANTENIMIENTO
o1
o2
Presencia + potencia → riesgo
¿Cómo especificar y comprobar un supervisor que mantenga esa coordinación?
Notes: Contexto: ISO 14118:2017 [1]. La imagen es un esquema conceptual editable, no una captura del simulador. Explicar que P representa potencia abstracta y que la ausencia de una orden de arranque no prueba energía cero.

## Slide 3
02 · PROPÓSITO
Objetivos
Enclavamiento de seguridad para una faja minera
03
Especificar y evaluar en simulación un supervisor que coordine presencia, aislamiento, bloqueos personales y rearme seguro.
OE-01
Especificar
Definir requisitos e invariantes de seguridad mediante refinamientos Event-B.
OE-02
Vincular
Establecer correspondencia entre modelo, controlador y planta en CoppeliaSim.
OE-03
Evaluar
Analizar escenarios nominales y de fallo con observación independiente.
Alcance: 1 faja · 1 zona · 2 operarios. Instalación real y certificación fuera del prototipo.
Notes: Explicar primero el objetivo general y luego los tres objetivos específicos. Alcance: una faja, una zona y dos operarios; prototipo académico simulado.

## Slide 4
03 · ANTECEDENTES
Trabajos relacionados
Enclavamiento de seguridad para una faja minera
04
TRABAJO
APORTE
RELACIÓN CON LA PROPUESTA
Abrial et al. (2010) [2]
Rodin / Event-B
Integra modelado, refinamiento y prueba deductiva.
Base para organizar invariantes y obligaciones.
Limbree et al. (2016) [3]
Enclavamientos con OCRA
Usa contratos y descomposición para verificar seguridad.
Referencia para una futura extensión por zonas.
Cappart et al. (2017) [4]
Verificación estadística
Evalúa seguridad y disponibilidad con confianza parametrizable.
Distingue inferencia estadística de corridas de simulación.
Aporte propuesto: trazabilidad entre requisitos, modelo, controlador y evidencia para el caso minero acotado.
Notes: Fuentes científicas verificadas: Rodin, OCRA y HASE. Son comparaciones de método y alcance. No afirmar que se ha realizado una revisión exhaustiva de seguridad minera. ProB [5] y ZeroMQ [6] apoyan las herramientas, no son evidencia de los resultados propios.

## Slide 5
04 · COMPORTAMIENTO ESPERADO
Requerimientos funcionales · 1/2
Enclavamiento de seguridad para una faja minera
05
RF-01
Exclusión presencia–potencia
Impedir potencia activa mientras haya operarios en la zona.
Criterio: Aceptar sólo estados que preserven el invariante de exclusión.
RF-02
Aislamiento antes del acceso
Mantener acceso cerrado hasta confirmar aislamiento y energía residual nula.
Criterio: No liberar acceso si falta apertura de contacto o confirmación de energía cero.
RF-03
Bloqueo personal
Conservar un bloqueo por operario; sólo el titular lo retira después de salir.
Criterio: Un bloqueo restante o un retiro por tercero debe impedir la energización.
Notes: Los criterios son propuestos, no pruebas ejecutadas. Se conservan los IDs del documento A01. El artículo recoge los seis prioritarios y menciona los cuatro complementarios de la especificación completa.

## Slide 6
04 · COMPORTAMIENTO ESPERADO
Requerimientos funcionales · 2/2
Enclavamiento de seguridad para una faja minera
06
RF-04
Rearme secuencial
Exigir salida, retiro de bloqueos, cierre, reset manual y nuevo arranque.
Criterio: Reset no energiza; un start anterior no se reutiliza.
RF-05
Respuesta ante peligro o fallo
Revocar potencia y permisos ante peligro, dato inválido o discrepancia.
Criterio: Enclavar fallo y registrar la orden y su confirmación física.
RF-06
Prioridad de parada
Dar prioridad a parada, emergencia y fallo sobre reset o arranque.
Criterio: Mantener la prioridad con órdenes recibidas en un mismo ciclo.
Notes: Los criterios son propuestos, no pruebas ejecutadas. Se conservan los IDs del documento A01. El artículo recoge los seis prioritarios y menciona los cuatro complementarios de la especificación completa.

## Slide 7
05 · DISEÑO DEL SUPERVISOR
Arquitectura propuesta
Enclavamiento de seguridad para una faja minera
07
Event-B / Rodin
invariantes y guardas
Controlador Python
correspondencia manual
CoppeliaSim [6]
planta y señales
Monitor independiente
estado físico y trazas
ProB [5]: exploración complementaria.
Registro previsto: entradas, decisiones y verdad física.
IMAGEN POR INCORPORAR
Banco de simulación
Mostrar faja, puerta, dos operarios y sensores. Escena estática actual.
Notes: Event-B sirve de especificación y revisión de correspondencia, no de generador de código certificado. ProB [5] es complementario y no se ejecutó en este avance. El adaptador se plantea con ZeroMQ [6]. Imagen sugerida: captura propia de mina_modelada.ttt con faja, acceso, operarios y sensores rotulados; escena estática.

## Slide 8
06 · DATOS DEL DOMINIO
Avance: registro de una zona
Enclavamiento de seguridad para una faja minera
08
RegistroZona organiza una instantánea del estado supervisado.
zona
IdZona
zona supervisada
ocupantes
set of IdOperario
personas dentro
bloqueos
set of IdOperario
titulares con bloqueo
potenciaActiva
bool
alimentación activa
aislada
bool
aislamiento confirmado
energiaResidual
nat
energía remanente
accesoHabilitado
bool
permiso de apertura
EJEMPLO CONCEPTUAL
zona = z1
ocupantes = {o1, o2}
bloqueos = {o1, o2}
potenciaActiva = false
energiaResidual = 0
En M0 sólo están representadas potencia abstracta y ocupación; el resto exige refinamiento.
Notes: Recupera RegistroZona del PDF de avance. Es una representación conceptual más detallada que M0, no una estructura ya implementada con todas sus transiciones. Las variables M0 actuales son P y U.

## Slide 9
06 · AVANCE RECUPERADO DEL PDF
Conjuntos, mapas y secuencias
Enclavamiento de seguridad para una faja minera
09
Conjunto
Miembros del estado actual
ocupantes = {o1, o2}
bloqueos = {o1, o2}
Sin orden ni duplicados.
Mapa
Zona → ocupantes / bloqueos
ocupacion =
{z1 ↦ {o1, o2}}
bloqueos =
{z1 ↦ {o1, o2}}
Ocupación y bloqueo son relaciones distintas.
Secuencia
Historial ordenado
[parada, aislamiento,
bloqueo, salida,
reset, arranque]
Reconstruye el orden; admite eventos repetidos.
Notes: Explicar que un conjunto no tiene orden ni duplicados, un mapa asocia claves con valores y una secuencia conserva orden y repetición. Estos ejemplos pertenecen al diseño conceptual inicial; no prueban que el controlador exista. La secuencia resumida es ilustrativa, no el protocolo completo de acceso.

## Slide 10
06 · ORGANIZACIÓN CONCEPTUAL
Diagrama de clases del avance inicial
Enclavamiento de seguridad para una faja minera
10
Enclavamiento
zonasEnergizadas : set
ocupacion / bloqueos : map
registroEventos : seq
1 zona
Zona
id · potencia · velocidad
2 operarios
Operario
id · nombre
0..* eventos
Evento
tick · tipo · detalle
Propuesta conceptual VDM++ del avance. La formalización principal se desarrolla en Event-B.
Notes: Diagrama VDM++ del avance proporcionado. Permanece como una explicación del dominio. El artículo y el proyecto formal principal utilizan Event-B; no presentar este diagrama como una implementación VDM++ ejecutada.

## Slide 11
07 · MODELO ABSTRACTO M0
Invariante central en Event-B
Enclavamiento de seguridad para una faja minera
11
ran(U) ∩ P = ∅
P: zonas con potencia abstracta. U: relación operario–zona.
Ninguna zona ocupada pertenece a las zonas energizadas.
Admisible
P = {} · U = {o1 ↦ z1}
Inadmisible
P = {z1} · U = {o1 ↦ z1}
El detalle de bloqueos, aislamiento y energía residual requiere M1/M2.
Notes: Fuente: modelo/export/M0.txt. INV_01 es ran(U) ∩ P = ∅. M0 contiene P⊆Z y U⊆O×Z. La ausencia de potencia abstracta no demuestra aislamiento físico o energía residual cero. Bloqueos/rearme son refinamientos futuros. No se reejecutó Rodin en la preparación de esta presentación.

## Slide 12
08 · SECUENCIA ESPERADA
Protocolo propuesto de acceso y rearme
Enclavamiento de seguridad para una faja minera
12
01
Parar y aislar
Desactivar orden y abrir seccionador.
02
Bloquear y confirmar
Aplicar bloqueos; contacto abierto y energía cero.
03
Autorizar acceso
Ingresar sólo con condiciones confirmadas.
04
Salir y liberar
Todos fuera; cada titular retira su bloqueo.
05
Cerrar y rearmar
Cerrar acceso y realizar reset manual.
06
Nuevo arranque
Exigir un start posterior e independiente.
Reset prepara el sistema; una orden nueva de start permite el arranque.
Notes: El acceso requiere aislamiento, bloqueos previstos, apertura del contacto y energía residual cero. Todos deben salir antes de retirar bloqueos por titular. Cierre y reset no energizan. Una nueva orden de arranque posterior es necesaria. Es un protocolo propuesto, no un sistema integrado ya ejecutado.

## Slide 13
09 · EVIDENCIA DISPONIBLE
Estado del avance y próximos pasos
Enclavamiento de seguridad para una faja minera
13
Disponible y documentado
C0/M0: registro conservado de 5/5 obligaciones demostradas (07/10/2026).
Escena geométrica mina_modelada.ttt.
Siguiente etapa
Refinamientos M1/M2, exploración ProB, controlador e integración dinámica.
13 escenarios definidos; corridas pendientes.
IMAGEN POR INCORPORAR
Rodin: C0/M0 y sus obligaciones
Captura real del modelo importado y del estado de pruebas.
IMAGEN POR INCORPORAR
CoppeliaSim: escena actual
Identificar faja, puerta y operarios; indicar «escena estática».
Notes: Registro local verificacion_m0.json, fecha 2026-10-07. Contiene 5 obligaciones demostradas de 5. No se reejecutaron pruebas en esta revisión. Escena mina_modelada.ttt geométrica, no dinámica. Imagen izquierda: captura real de Rodin con C0/M0 y Proof Obligations; derecha: captura del banco actual con anotación escena estática. Las corridas integradas aún no se han realizado.

## Slide 14
10 · BIBLIOGRAFÍA IEEE
Referencias · 1/2
Enclavamiento de seguridad para una faja minera
14
[1]
ISO, ISO 14118:2017: Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up, 2017.
https://www.iso.org/standard/66460.html
[2]
J.-R. Abrial et al., “Rodin: An Open Toolset for Modelling and Reasoning in Event-B,” Int. J. Softw. Tools Technol. Transfer, vol. 12, no. 6, pp. 447–466, 2010.
https://doi.org/10.1007/s10009-010-0145-y
[3]
C. Limbree, Q. Cappart, C. Pecheur y S. Tonetta, “Verification of Railway Interlocking — Compositional Approach with OCRA,” arXiv:1605.06245, 2016.
https://arxiv.org/abs/1605.06245
Notes: Los números de cita corresponden a la bibliografía del artículo del segundo entregable. Enlaces activos en el PPTX. Metadatos contrastados con editoriales, repositorios de autores y documentación oficial.

## Slide 15
10 · BIBLIOGRAFÍA IEEE
Referencias · 2/2
Enclavamiento de seguridad para una faja minera
15
[4]
Q. Cappart et al., “Verification of Interlocking Systems Using Statistical Model Checking,” en HASE, pp. 61–68, 2017.
https://doi.org/10.1109/HASE.2017.10
[5]
M. Leuschel y M. Butler, “ProB: A Model Checker for B,” en FME 2003, LNCS, vol. 2805, pp. 855–874, 2003.
https://doi.org/10.1007/978-3-540-45236-2_46
[6]
Coppelia Robotics, “ZeroMQ Remote API,” documentación oficial. Consulta: 16 oct. 2026.
https://manual.coppeliarobotics.com/en/zmqRemoteApiOverview.htm
Notes: Los números de cita corresponden a la bibliografía del artículo del segundo entregable. Enlaces activos en el PPTX. Metadatos contrastados con editoriales, repositorios de autores y documentación oficial.

## Slide 16
11 · CIERRE
Una base formal para continuar
Enclavamiento de seguridad para una faja minera
16
Requisitos identificados.
Modelo abstracto disponible. Integración por completar.
El siguiente hito es conectar las reglas con la planta simulada y producir evidencia trazable de cada escenario.
Gracias · Preguntas y comentarios
Notes: Cerrar recalcando el alcance del segundo entregable: problema, objetivos, antecedentes y requisitos, junto con un avance conceptual y abstracto. No atribuir al modelo M0 propiedades físicas o al banco geométrico una integración todavía pendiente.